## Slide 1: 4.2费米分布函数和费米能级
大连理工大学微电子学院
张贺秋副教授
Notes: 下面来考察费米分布函数和费米能级。

## Slide 2
4.2 费米分布函数和费米能级
费米能级物理含义：0K时费米能级是量子态是否被电子占据的界限。
0
1
大连理工大学 张贺秋
能量被电子占据的几率：
Notes: 电子系统是费米系统，根据量子统计理论，服从包利不相容原理的电子遵循费米统计。能量为E的一个量子态被电子占据的几率表示为█，fE称为电子的费米分布函数，K0为玻尔兹曼常数，T为绝对温度。EF是费米能级。费米能级并不是真实存在的能级，是为了表示电子在能级上的分布而引入的一个物理参数，这个参数随温度、半导体材料的导电类型、杂质含量及能量零点的选取而变化。本章的后续内容中将分析费米能级随温度及掺杂浓度的变化。
下面来分析费米分布函数的性质。当温度在绝对零度，0K时█。如能量E=费米能级EF，能量被电子占据的几率为50%█，而当能量大于费米能级，能量被电子占据的几率等于零█，而在能量小于费米能级时，能量被电子占据的几率为100%█。也就是在绝对零度，0K时，费米能级EF是量子态是否被电子占据的界限。即能量高于费米能级的能级完全不被电子占据，为空状态。能量低于费米能级的能级完全被电子占据是电子占据态。

## Slide 3
T>0K，标志了电子占据量子态的情况。
4.2 费米分布函数和费米能级
电子占据能级的几率遵循费米统计规律：
0.993
0.007
大连理工大学 张贺秋
Notes: 在温度大于0K时█，当能量等于费米能级，能级被电子占据几率为50%█。也就是无论在什么温度，能量等于费米能级的状态被电子占据的几率都是50%。当能量小于费米能级时█，电子占据能级的几率大于50%，例如：如果费米能级与能量的差等于5倍的K0T█，在300K,K0T等于0.026eV，5倍的K0T等于0.13eV，此时电子占据能级的几率约等于0.993，可以看出，在能量小于费米能级的时候，只在能量小于费米能级的很小范围内有电子的空状态，其他小于费米能级的能量状态基本完全被电子所占据。而在能量大于费米能级时█，电子占据能级的几率小于50%，当能量高于费米能级5倍的k0T时█，电子的占有几率约为0.7%，也就是当能量高于费米能级时，只在高于费米能级很小的能量范围内的能级被电子所占据，其余高于费米能级的能级几乎都是电子的空状态，即不被电子占据。此时，在T大于0K时█，费米能级的位置比较直观的标志了电子占据量子态的情况。那么费米能级越高，说明有越多的高能量量子态被电子占据。

## Slide 4
4.2 费米分布函数和费米能级
玻尔兹曼统计分布函数
大连理工大学 张贺秋
Notes: 观察费米分布函数，此函数中，如果能量和费米费米能级之间的差远大于K0T█，那么费米分布函数中的e指数项█就远远大于1，则费米分布函数分母中1可以忽略不记，此时费米分布函数简化为玻尔兹曼分布函数█。。也就是在电子状态能量远大于费米能级时，由于此时电子占据能级的几率很小甚至接近零，此时包利不相容原理的限制，也就是在每个能级上最多占据两个电子的限制影响就很小了。因此，费米分布和玻尔兹曼分布趋于一致。
观察费米分布函数，此函数中，如果能量和费米费米能级之间的差远大于K0T█，那么费米分布函数中的e指数项█就远远大于1，则费米分布函数分母中1可以忽略不记，此时费米分布函数简化为玻尔兹曼分布函数█。𝑓(𝐸)=𝑒𝑥𝑝[−((𝐸−𝐸_𝑓 ))/(𝐾_0 𝑇)]。也就是在电子状态能量远大于费米能级时，由于此时电子占据能级的几率很小甚至接近零，此时包利不相容原理的限制，也就是在每个能级上最多占据两个电子的限制影响就很小了。因此，费米分布和玻尔兹曼分布趋于一致。

## Slide 5
空穴的玻耳兹曼分布函数。
4.2.1空穴占据几率
大连理工大学 张贺秋
Notes: fE是电子占据能级E的几率，有时需要了解能级上电子不被占据的几率。而在半导体的研究中，往往是指价带上电子空状态的情况，能级不被电子占据的几率也称为空穴占据几率。fE是能级被电子占据的几率，那么1-fE就是能级不被电子占据，即被空穴占据的几率█。 在空穴占据几率中，如果能量低于费米能级很多█，则公式中分母中的1可以忽略，此时公式转化为空穴的玻尔兹曼分布函数█。█可以看出当能量远低于费米能级的时候，能级被空穴占据的距离几乎为零。
fE是电子占据能级E的几率，有时需要了解能级上电子不被占据的几率。而在半导体的研究中，往往是指价带上电子空状态的情况，能级不被电子占据的几率也称为空穴占据几率。fE是能级被电子占据的几率，那么1-fE就是能级不被电子占据，即被空穴占据的几率█。 在空穴占据几率中，如果能量低于费米能级很多█，则公式中分母中的1可以忽略，此时公式转化为空穴的玻尔兹曼分布函数█。█1−𝑓(𝐸)=𝑒𝑥𝑝(−(𝐸_𝑓−𝐸)/(𝐾_0 𝑇))可以看出当能量远低于费米能级的时候，能级被空穴占据的距离几乎为零。

## Slide 6
4.2.2简并半导体和非简并半导体
EC
EV
Ef
把电子和空穴分布服从玻尔兹曼统计分布的半导体称为非简并半导体。
把电子和空穴分布服从费米统计分布的半导体称为简并半导体。
Notes: 在多数情况下，半导体中的费米能级处在禁带中，距离导带底和价带顶几个K0T的能量差。这时导带能级电子占据几率很小，价带能级空穴占据的几率也很小。电子的分布和空穴的分布可以用玻尔兹曼统计分布来处理。把这样的半导体称为简并半导体。而如果费米能级接近价带顶，甚至进入到价带中，价带能级被空穴占据的几率增加，而导带中的电子占据几率减小，半导体表现为p型半导体。相反，如果费米能级接近导带底甚至进入导带当中，则导带中被电子占据的几率增加，而价带中空穴占据的几率减小，半导体表现为n型半导体。如果在费米能级非常接近导带底甚至进入导带或者费米能级非常接近价带顶甚至进入到价带，此时电子的分布和空穴的分布必须考虑包利不相容原理，而采用费米分布来处理。这样的半导体称为简并半导体。简并的半导体电子的浓度或者空穴的浓度比较大。具体的，电子浓度和空穴浓度达到什么程度，半导体才能称为简并半导体，在后续分析导带电子浓度和价带空穴浓度后会更直观的理解。