## Slide 1: 4.5.1杂质能级占有几率和半导体电中性条件
大连理工大学微电子学院张贺秋副教授
Notes: 在具体的分析杂质半导体载流子浓度随同温度变化情况前，先来了解一下杂质能级被电子占据或被电子空着的几率。

## Slide 2
4.5.1 杂质半导体—杂质能级占据几率
EC
EV
Ed
Ea
杂质能级与能带能级的区别
大连理工大学 张贺秋
能带中的能级可以容纳自旋方向相反的两个电子。
杂质能级上只能被一个任意自旋方向的电子占据。
Notes: 半导体的强大功能是通过引入外来杂质元素来实现的。杂质的引入能够改变半导体的电学性能。杂质的引入，对理想周期性晶格的微扰，使其在半导体的禁带中引入局域化的、分立的杂质能级。一般作为制备n型半导体和p型半导体的杂质都是浅能级的施主和受主█ █，这样的施主和受主的杂质电离能小，接近导带底和价带顶，室温下，在晶格振动的作用下很容易电离向导带中提供电子或者向价带中提供空穴。而在半导体中的深能级杂质█，杂质能级接近禁带中间，往往不希望这样的杂质存在。当然也有一些情况下，需要引入深能级杂质。例如为了提高GaAs的电阻率而注入深能级杂质Si。在处理具体问题时需具体分析。在本课程中讨论的是浅能级的施主和浅能级受主杂质情况。
在实际的半导体材料中，杂质可能是部分电离的，这样有一些杂质上就有电子占据。例如未电离的施主杂质和电离的受主杂质能级上都被电子所占据。杂质能级上被电子占据的几率与能带中能级被电子占据几率不同，不能用费米分布函数决定。在能带中的能级可以容纳自旋方向相反的两个电子，而杂质能级上只能被一个任意自旋方向的电子占据。对于杂质能级，当杂质能级是电子空状态，这时杂质能级上能够填充任意自旋的电子，一旦填充了一个电子后，便不再可能有第二个电子占据另一种自旋状态，因为要占据该状态需要很高的能量。关于杂质能级上电子占有几率证明参考叶良修的半导体物理3.6节。在下面的分析中直接应用施主杂质能级上电子占据的几率公式和受主杂质能级上不被电子占据的几率公式。

## Slide 3
施主能级Ed被电子占据的几率：
4.5.1 杂质半导体—施主能级被电子占据几率
施主状态密度=掺入杂质的密度=Nd
nd=施主被电子占据的状态密度
Nd-nd=电离的施主密度
大连理工大学 张贺秋
=未电离的施主密度
=电中性施主密度
EC
EV
电中性
未电离
=带正电荷施主
EC
EV
正电荷
已电离
Notes: 先给出施主能级Ed被电子占据的几率函数█ ：一定要记住这个公式█。公式中用fd表示施主能级被电子占据的几率，Ed为施主能级，Ef为费米能级，K0为玻尔兹曼常数，gd为施主能级可取的不同状态数，虽然一个杂质能级只能容纳一个电子，但是占据该能级的电子可取不同的状态，对于施主能级gd=2。杂质能级属于局域态，有一个杂质就有一个杂质状态，█由此施主的状态密度等于掺入杂质的密度，等于Nd。█用nd表示施主被电子占据的状态密度，nd就可以用施主状态密度Nd乘以施主能级被电子占据的几率█。施主被电子占据时是施主未电离的状态█，此时施主是电中性的█。用能带图表示，电子占据杂质能级情况█，图中黑色实心圆表示电子。施主能级被电子占据，施主是未电离的，是电中性的。█这样施主状态密度Nd-施主被电子占据的状态密度nd等于电离的施主密度。而电离的施主是带正电荷的离子█。就可以得到电离施主密度计算公式█。用能带图表示施主电离█。图中空心园表示电子的空状态。已电离的施主带有正电荷。

## Slide 4
受主能级Ea被空着的几率：
4.5.1 杂质半导体—受主能级被空着的几率
受主状态密度=掺入杂质的密度=Na
pa=受主被空着的状态密度=未电离的受主密度=电中性受主
电离的受主密度=带负电荷受主密度=Na-pa
大连理工大学 张贺秋
Notes: 再给出受主能级Ea不被电子占据的几率函数█不被电子占据的几率就是受主能级Ea被空着的几率。这个公式也一定要记住█。公式中Ea为受主能级，ga为受主能级可取的不同状态数，价带有两个能带，每个能带可取2个状态，对于受主杂质ga=4。同样的受主状态密度等于掺入受主杂质密度等于Na█。█用pa表示受主不被电子占据的状态密度，即受主被空着的状态密度，当受主为不被电子占据时，受主未电离，此时受主是电中性的。pa就可以用受主状态密度Na乘以受主被空着的几率█。当受主被电子占据时，受主电离，并带有负电荷。则电离受主密度等于带负电荷的受主密度等于受主密度减去受主被空着的密度等于Na-Pa，就可以写出电离受主密度计算公式█。

## Slide 5
4.5.1 杂质半导体
施主能级被电子占据几率：
施主：电子占据态：施主电中性：未电离
受主能级不被电子占据几率：
受主：电子的空状态：受主电中性：未电离
施主：电子的空状态：施主带正电荷：电离
受主：电子的占据态：受主带负电荷：电离
Notes: 此处需要记住的就是施主能级被电子占据的几率公式和受主能级被被电子占据的几率公式。需要理解的是施主和受主分别处于电子占据态和电子的空状态，即不被电子占据的状态时，施主和受主的带电荷情况和电离情况。如，施主，处于电子占据态，施主处于电中性，此时施主未电离。施主，处于电子空状态，即不被电子占据时，施主向导带提供了一个电子，施主电离，带正电荷。
而对于受主，如果受主处于电子的空状态，受主不被电子占据，受主处于电中性，受主未电离。当受主被电子占据，处在电子的占据态，受主带负电荷，受主电离向价带提供要给空穴。注意：有些书籍中将受主能级不被电子占据的状态称为被空穴占据状态，本课程中不用这样的表述。主要是空穴是指价带中的电子空位，能够参与导电，而杂质能级上的电子空位不能参与导电，不是空穴。不论怎么表述，大家清楚其含义就可以。

## Slide 6
4.5.1 杂质半导体—半导体电中性条件
同时存在施主和受主的半导体中电中性条件
负电荷：
导带电子n、
电离的受主：
正电荷：
价带空穴p、
电离的施主：
=
只含一种施主的半导体：
只含一种受主的半导体：
大连理工大学 张贺秋
本征半导体：
Notes: 现在来分析掺杂半导体的电中性条件。在利用半导体制备半导体器件时，半导体中的掺杂有可能只掺入一种杂质，也有可能掺入多种杂质。现在█分析同时掺入一种施主和一种受主杂质情况的电中性条件。所谓电中性就是一块半导体要保持总电荷为零。来分别看一下半导体中的都有哪些负电荷和正电荷。假设忽略半导体中缺陷引起的电荷变化。对于半导体中同时存在一种施主和一种受主情况，半导体中负电荷█包括：导带电子n█以及电离的受主█，用Na-Pa表示。半导体中的正电荷█，包括价带空穴p█，以及电离的施主█，用Nd-nd表示。半导体的总电荷保持为零，则负电荷总量等于正电荷总量█。即█导带电子密度+电离受主密度=价带空穴密度+电离施主的密度。此处，大家思考一下如果在半导体中存在一种施主，两种受主的话，电中性条件的公式怎么写？█这样半导体中只含一种施主杂质的电中性条件就写为█：此时公式中不包含与受主相关的项。█半导体总只含一种受主的电中性条件写为█，公式中不含施主的相关项。█本征半导体的电中性条件就是电子浓度等于空穴密度。电中性条件大家一定要理解的记忆。在掺杂半导体载流子浓度随温度变化的分析中将应用这部分内容。