## Slide 1: 传递函数及Simulink建模

## Slide 2: 目录
传递函数
Simulink介绍

## Slide 3: 传递函数在系统分析设计中的作用
用一个函数(输出波形的拉普拉斯变换与输入波形的拉普拉斯变换之比)来表示的,称为传递函数。
在控制工程中，直接求解系统微分方程是研究分析系统的基本方法。系统方程的解就是系统的输出响应，通过方程的表达式，可以分析系统的动态特性，可以绘出输出响应曲线，直观地反映系统的动态过程对于线性定常系统。
传递函数是常用的一种数学模型，它是在拉氏变换的基础上建立的。
用传递函数描述系统可以免去求解微分方的麻烦，间接分析系统结构及参数与系统性能的关系，并且可以根据传递函数在复平面上的形状直接判断系统的动态性能，找出改善系统品质的方法。

## Slide 5: RC电路传递函数
R
C
+
-
ur(t)
+
-
uc(t)
, T=RC
单位阶跃响应
L反变换

## Slide 6: Matlab中求传递函数
tf(num,den)
num是分子；den是分母;
sys1
sys2
parallel(sys1,sys2)
sys1
sys1
series(sys1,sys2)
sys1
sys2
feedback(sys1,sys2,sign)
负反馈，sign取-1
minreal(sys)，消掉分子分母的公因子
完成作业的第一题、第二题，
共45分钟
  [nump,denp]= parallel(num1,den1,num2,den2);
  [nums,dens]=series(num1,den1,num2,den2);
  [numf,denf]=feedback(num1,den1,num2,den2);
sys=tf(num,den)
例如：num=[1],den=[1 1],
step(sys)，求解系统的阶跃响应
[z,p,k]=tf2zp(num,den)，求系统零极点及增益

## Slide 7: 例题
num1=[1 0];den1=[1 4 1]; sys1=tf(num1,den1);
num2=[1];den2=[1 5]; sys2=tf(num2,den2);
sys3=parallel(sys1,sys2);
sys4=series(sys1,sys2);
sys5=feedback(sys1,sys2,-1);
[z,p,k]=tf2zp(num1,den1)
完成作业的第一题、第二题，共45分钟

## Slide 8: 什么是Simulink
Simulink是美国Mathworks公司推出的MATLAB中的一种可视化仿真工具，用于多域仿真以及基于模型的设计；
Simulink提供图形编辑器、可自定义的模块库以及求解器，能够进行动态系统建模和仿真；
Simulink与MATLAB相集成，能够在Simulink 中将MATLAB算法融入模型，还能将仿真结果导出至 MATLAB 做进一步分析；
Simulink应用领域包括汽车、航空、工业自动化、大型建模、复杂逻辑、物理逻辑，信号处理等方面。

## Slide 9: SIMULINK模块库
Continuous（连续模块）
Discrete（离散模块）
Function&Tables（函数和平台模块）
Math（数学模块）
Nonlinear（非线性模块）
Signals&Systems（信号和系统模块）
Sinks（接收器模块）
Sources（输入源模块）

## Slide 10: Source模块
Constant产生恒值
In 1生成子系统或者作为外部输入的输入端
sine wave 产生正弦信号
step 产生阶跃信号

## Slide 11: sinks输出池模块组
Display 显示输入数值的模块
Out1 生成子系统或者作为模型的输出端
Scope 示波器

## Slide 12: continuous模块
derivative 连续信号的数值微分
integrator 连续信号的连续时间积分
Transfer Fcn 线性连续系统的传递函数描述

## Slide 13: discrete离散系统模块组

## Slide 14
difference 离散差分，输出当前之减去前一时刻的值
discrete derivative 离散偏微分
discrete filter 离散滤波器
discrete state-space 离散系统的状态空间（状态方程）描述
discrete transfer fcn 离散系统的传递函数描述
discrete zero-pole 离散系统的零极点模型描述
discrete-Time Integrator 离散积分器
first order Hold 一阶保持器
memory 存储单元，当前输出是前一时刻的输入
unity delay 单位延迟（将信号延迟一个采样周期）
zero-order Hold 零阶保持器

## Slide 15: Math Operations数学运算模块组
Gain 增益
Sum求和

## Slide 16: 例
空白的Model建立过程
math.mdl
sine_wave.mdl
sine_wave_int_diff.mdl
step_response.mdl
完成3,4题，30分钟

## Slide 17: 建立子系统
层次化设计，分工合作
方法1
方法2